|  |  | IČO: 25213261 DIČ: CZ25213261 telefon 354 / 622 133 354 / 622 117 Peněžní ústav……..Komerční banka Bankovní účet …… 8862840237 / 0100 |  | ROZDĚLOVNÍK ADRESÁTŮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaše značka |  | Naše značka / Vyřizuje |  | Číslo jednací: |  | V Mariánských Lázních |  |
|  |  |  | Ing. Michal Polák |  |  |  | 5. dubna 2013 |  |

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

(Zjednodušené podlimitní řízení)

VÝZVA  K PODÁNÍ  NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

(v souladu s § 12 odst. 2 písm. b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“)

Obsah

1.	Zadavatel	3

2.	Předmět podlimitní veřejné zakázky na dodávky	3

3.	Zadávací dokumentace	3

3.1.	Technická specifikace	3

3.1.1.	Technická specifikace vozidla (podvozku)	3

3.1.2.	Technická specifikace nástavby	5

3.2.	Místo plnění	6

3.3.	Termín plnění	6

3.4.	Předpokládaná hodnota	6

3.5.	Hodnotící kritéria a způsob hodnocení	6

3.5.1.	Nabídková cena za předmět dodávky - hodnocení	7

3.5.2.	Termín dodání - hodnocení	7

3.5.3.	Užitná hodnota – hodnocení	8

3.6.	Kvalifikace	9

3.6.1.	Základní kvalifikační předpoklady	10

3.6.2.	Profesní kvalifikační předpoklady	10

3.6.3.	Technické kvalifikační předpoklady	11

3.6.4.	Společná pravidla pro splnění kvalifikace	11

3.7.	Požadavky na zpracování nabídky – povinný obsah nabídky	12

3.7.1.	Požadavky na varianty nabídky	12

3.8.	Způsob předložení nabídky	13

4.	Lhůta a místo pro podání nabídek	13

5.	Zadávací lhůta	14

6.	Otevírání obálek	14

7.	Doplňující informace – ostatní podmínky	14

8.	Přílohy	15

8.1.	Příloha č.1 : Krycí list	15

8.2.	Příloha č.2 : Prohlášení dodavatele	16

8.3.	Příloha č.3 : Formulář plnění minimálních technických požadavků	17

8.4.	Příloha č.4 : Kupní Smlouva – návrh	19

# Zadavatel

Název:					TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.

Oprávněný zástupce 	zadavatele:	Daniel Javůrek, jednatel společnosti

IČ/DIČ:				252 13 261 /CZ 25213261

Sídlo:					U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně

Číslo datové schránky zadavatele: ct86jt2

Webový portál:   			http://www.tds-ml.cz/

Profil zadavatele:			https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/25213261

Kontaktní osoba :			Ing. Michal Polák, ekonom společnosti

Telefon :				725 557 238, 354 622 133

Email:					ekonom@tds-ml.cz

# Předmět podlimitní veřejné zakázky na dodávky

Nákladní vozidlo se speciální nástavbou určené pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

| název: | kód CPV: |
| --- | --- |
| Vozidla na odpadky | 34144510-6 |

# Zadávací dokumentace

## Technická specifikace

Předmětem této zakázky je dodávka nákladního vozidla se speciální nástavbou určeného pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu v dále uvedené specifikaci.

### Technická specifikace vozidla (podvozku)

Silniční nákladní podvozek v komunálním provedení vhodný pro pevnou montáž nástavby určené pro svoz odpadů.

Minimální požadavky na technické standardy vozidla:

| 2 osý podvozek |  |
| --- | --- |
| levostranné řízení |  |
| celková přípustná hmotnost podvozku | min. 18 tun |
| rozvor maximálně | 3900 mm |
| pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu | 4x2 |
| min. technické zatížení přední nápravy | 7 500 Kg |
| min. technické zatížení zadní nápravy | 13 000 Kg |
| ukazatel zatížení zadní nápravy v kabině řidiče |  |
| kotoučové brzdy na obou nápravách | ABS, ASR |
| alternátor minimálně | 100 A |
| torzní stabilizátor |  |
| zesílené provedení rámu podvozku |  |
| uzpůsobení pro montáž nástavby (kabeláž, komunikace) |  |
| pneu – zimní dezén | 315/80 R22,5 |
| plnohodnotné rezervní kolo – držák na podvozku vozidla |  |
| parkovací brzda na všech nápravách |  |
| palivová nádrž o objemu minimálně | 200l |
| vznětový přeplňovaný motor o výkonu minimálně | 200 Kw |
| vznětový motor s točivým momentem minimálně | 1400 Nm |
| emisní norma | Euro 5 |
| poloautomatické řazení převodovky pro komunální vozidlo |  |
| PTO pro pohon nástavby | min 500 Nm |
| výfuk vyveden nahoru za kabinu |  |
| výfuková brzda |  |
| motor kryt po stranách a na spodní části |  |
| nárazník ocelový se spodní ochranou chladičů a motoru |  |
| vzduchový filtr s indikací znečištění |  |
| palivový systém s úpravou pro zimní starty |  |
| celoocelová odpružená kabina se sedačkou pro 2 spolujezdce |  |
| kabina s vnější sluneční clonou |  |
| sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  |
| palubní počítač v českém jazyce |  |
| cyklovač stěračů |  |
| klimatizace, teplovodní topení |  |
| digitální tachograf, otáčkoměr |  |
| stavitelný volant, autorádio s mp3 a usb |  |
| elektricky ovládaná okna, vyhřívaná zpětná zrcátka |  |
| majáky oranžové barvy na kabině | 2 Ks |
| zadní blatníky |  |
| barevné provedení kabiny | komunální oranžová |
| bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR |  |
| povinná výbava vozidla dle vyhl. pl. v ČR |  |
| záruka | min. 24 měsíců |

### Technická specifikace nástavby

Nástavba určená pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu vhodná pro montáž na podvozek nákladního vozidla o celkové hmotnosti min 18 tun.

Minimální požadavky na technické standardy nástavby:

| nástavba - svoz SKO,SEPARACE,BRKO* |  |
| --- | --- |
| objem nástavby | 16 m3 |
| objem nakládací vany | minimálně 1,5 m3 |
| lineární stlačování odpadu |  |
| posuvná deska a vytlačovací štít |  |
| zesílené provedení nástavby bez žebrování boků nástavby |  |
| boční servisní dvířka |  |
| centrální mazání nástavby s ručním lisem |  |
| držák na lopatu a koště |  |
| ventil v podlaze nástavby pro odvod tekuté složky odpadu |  |
| výpustný ventil tekuté složky odpadu v nakládací vaně |  |
| celoobvodové těsnění mezi nakládací vanou a zásobníkem |  |
| bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR |  |
| hydraulické prvky nástavby s ochranou oproti poškození |  |
| elektronický řídící systém |  |
| - možnost změny lisovacího tlaku ovládacím panelem v kabině |  |
| - diagnostika závad nástavby, včetně indikace závad |  |
| - sledování provozních hodnot a servisních parametrů nástavby |  |
| - integrovaná kamera s parametry dle platné vyhlášky |  |
| - zajištění komunikace nástavby s podvozkem |  |
| výstražné majáky s ochranou proti poškození | min. 2Ks |
| pracovní světlo osvětlující prostor nakládky vzadu na nástavbě |  |
| osvětlení uvnitř nakládací vany |  |
| boční pracovní osvětlení včetně zadní části nástavby |  |
| bezpečnostní prvky nástavby dle platné normy,vyhlášky |  |
| vyklápěč odpadových nádob dle plat. normy pro nádoby o objemu | 110 l až 1100 l |
| otevřené provedení vyklápěče s nižší nakládací hranou |  |
| oboustranné ovládání vyklápěče |  |
| panel ovládání lisu s možností ovládání jednotlivých fází lisu |  |
| barva | komun. oranžová |
| bezpečnostní prvky vyklápěče dle platné normy |  |
| záruka | min. 24 měsíců |

*	SKO		směsný komunální odpad

SEPARACE	odděleně sbíraný komunální odpad ( papír, plast, sklo )

BRKO		biologicky rozložitelný komunální odpad

Součástí kompletní dodávky budou všechny nezbytné doklady dle platných norem k provozu předmětu plnění potřebné k převzetí a užívání, včetně zejména technického průkazu, návodu na obsluhu předmětu plnění v českém jazyce, a dalších.

Je-li v dokumentaci nebo některé její části či příloze definován konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní dodávce, může být nahrazen i výrobkem srovnatelným.

Předmět této veřejné zakázky zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

Dodavatel poskytne na obě vozidla, která jsou předmětem této zakázky záruku minimálně v délce trvání 24 měsíců od protokolárního předání zadavateli, platí pro všechny součásti předmětu plnění.

Vybraný dodavatel bude smluvně zavázán k povinnosti nastoupit k odstranění závad dodávky nebo kterékoliv její části v záruční lhůtě vztahujících se k poskytnuté záruce do 48 hodin (včetně víkendů a státních svátků) od prokazatelného oznámení zadavatele o vzniku závady, nedohodnou-li se strany jinak.

## Místo plnění

Místem dodání plnění veřejné zakázky je areál společnosti TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. na adrese U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně.

Dodávka bude protokolárně předána v sídle zadavatele včetně předání technického průkazu vozidla a pokyny pro obsluhu a údržbu v českém jazyce.

## Termín plnění

Termín plnění je jedním z hodnotících kritérií viz kapitola 3.5. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení .

## Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na 3 600 000,- Kč bez DPH.

## Hodnotící kritéria a způsob hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčími hodnotícími kritérii s předem určenou procentuální vahou jsou:

| nabídková cena za předmět dodávky | 70 % |
| --- | --- |
| termín dodání | 15 % |
| užitná hodnota (kvalita, technická úroveň, funkční vlastnosti) | 15 % |

Nejúspěšnější nabídkou se stává nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, tzn. nejvyšší počet bodů získaný součtem bodů za všechna tři dílčí hodnotící kritéria a to níže uvedeným postupem popsaným v podkapitolách 3.5.1. , 3.5.2. a 3.5.3..

Nabídková cena za předmět dodávky bez daně z přidané hodnoty nesmí překročit předpokládanou hodnotu uvedenou v podkapitole 3.4. této zadávací dokumentace.

Bude-li nabídková cena za předmět dodávky bez daně z přidané hodnoty přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

### Nabídková cena za předmět dodávky - hodnocení

Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez daně z přidané hodnoty za celý předmět dodávky specifikovaný zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude předložena v korunách českých.

Nabídková cena za předmět dodávky bude uvedena v nabídce na krycím listě ( viz. příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně doplněna do návrhu Kupní smlouvy (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Způsob hodnocení:

Kritérium „nabídková cena“ za předmět dodávky bude hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá cena, obdrží 100 bodů.  Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:

nejnižší cena počet bodů = -------------------------------------------------- x 100 cena hodnocené nabídky

Jednotlivé bodové výsledky, včetně nabídky ohodnocené 100 body, budou vynásobeny vahou dílčího kritéria  - koeficientem 0,7 (váha dílčího kritéria je 70%).

### Termín dodání - hodnocení

Předmětem hodnocení bude uvedený termín dodání kompletního předmětu dodávky specifikovaného zadávací dokumentací a to od data uzavření Kupní smlouvy.

Termín dodání bude uveden ve dnech.

Termín dodání za předmět dodávky bude uveden v nabídce na krycím listě ( viz. příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Způsob hodnocení:

Kritérium „termín dodání“ za předmět dodávky bude hodnocen tak, že nejkratší termín dodání, tzn. nejnižší počet dnů obdrží 100 bodů.  Další pak ve vztahu k nejlepšímu termínu dodání obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:

nejnižší počet dnů počet bodů = -------------------------------------------------- x 100 počet dní hodnocené nabídky

Jednotlivé bodové výsledky, včetně nabídky ohodnocené 100 body, budou vynásobeny vahou dílčího kritéria  - koeficientem 0,15 (váha dílčího kritéria je 15%).

### Užitná hodnota – hodnocení

Dílčí kritérium „Užitná hodnota“ je rozděleno na tři subkritéria - kvalita, technická úroveň, funkční vlastnosti.

V rámci subkritéria kvality komise zhodnotí:

-	použité materiály na podlaze, bocích, střeše a exponovaných místech nástavby (tloušťka materiálu v mm, pevnost ve smyku N/mm2)

-	vlastnosti použitých materiálů nástavby ( provedení, druh použitých materiálů, povrchové úpravy aj.)

V rámci subkritéria technické úrovně komise zhodnotí:

-	vozidlo včetně nástavby jako celek (celkovou délku, rozvor, celkovou výšku, usazení nástavby, převis vany)

-	kompaktnost technického celku na základě předložené hmotnostní bilance (průběh zatížení jednotlivých náprav při plnění zásobníku)

-	vlastnosti a možnosti řídícího systému nástavby

-	intuitivnost ovládání celého stroje (tzv. jestli je "user friendly").

V rámci subkritéria funkčních vlastností komise  zhodnotí:

-	funkční vlastnosti vyklápěče odpadových nádob (profil, provedení)

-	výkon lisovacího zařízení (t/m2)

-	vhodnost stroje pro svoz odpadů v kopcovitých oblastech města Mariánské Lázně.

Způsob hodnocení:

Hodnocení dílčího kritéria „užitná hodnota“ bude v prvním kroku hodnoceno každým členem hodnotící komise samostatně, výsledek hodnocení pak bude stanoven jako konsenzus celé hodnotící komise.

Hodnotící komise použije pro hodnocení vozidla v tomto případě tzv. váhové ohodnocení jednotlivých subkritérií ve vztahu k dílčímu kritériu užitná hodnota“ následovně.

| Kvalita | 33,33 % |
| --- | --- |
| Technická úroveň | 33,33 % |
| Funkční vlastnosti | 33,33 % |

Jednotlivým hodnoceným subritériím (kvalita, technická úroveň, funkční vlastnosti) nabízeného vozidla přiřadí počet bodů v rozmezí od 0 do 100 bodů. Hodnotící komise vybere dle svého odborného hodnocení nejvhodnější nabídku, a to pro každé hodnotící subkritérium samostatně. Takto vybranému vozidlu přidělí v rámci hodnoceného subkritéria nejvyšší možný počet bodů, tzn. 100. Každému dalšímu hodnocenému vozidlu v daném subkritériu přidělí hodnotící komise počet bodů dle svého odborného hodnocení a to v odpovídajícím poměru k nejlépe hodnocené nabídce předmětného dílčího kritéria.

Dalším krokem pak bude vynásobení získaného počtu bodů přiřazenou procentuální vahou subkritéria, tzn. ve všech třech případech 33,33%. Takto získané výsledky z každého subkritéria pak budou pro každou nabídku sečteny a bude přistoupeno k hodnocení celého dílčího kritéria „Užitná hodnota“.

Dílčí kritérium „Užitná hodnota“ bude dále hodnoceno tak, že nejvhodnější nabídka, tzn. nabídka s nejvyšším součtem za všechna tři subkritéria, obdrží 100 bodů. Další pak ve vztahu k nejvhodnější nabídce obdrží počet bodů získaný výpočtem dle vzorce:

součet hodnocené nabídky

počet bodů                  =  ------------------------------ x 100

nejvyšší součet

Jednotlivé bodové výsledky, včetně nabídky ohodnocené 100 body, budou vynásobeny vahou dílčího kritéria  - koeficientem 0,15 (váha dílčího kritéria je 15%).

## Kvalifikace

Uchazeč je povinen splňovat kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 3.6.1. této zadávací dokumentace,

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 3.6.2. této zadávací dokumentace,

- předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz. Příloha č. 2 - předloha prohlášení),

- splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách  – viz odst. 3.6.3. této zadávací dokumentace.

Uchazeč prokazuje splnění všech kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč požadované kvalifikační předpoklady splňuje.

Pokud uchazeč nevyužije této možnosti, zadavatel přijme k prokázání kvalifikace příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč/subdodavatel uchazeče prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto dokladů.

Vybraný uchazeč je povinen v souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložit originály (či úředně ověřené kopie) všech dokladů prokazujících kvalifikaci (pokud již nebyly součástí nabídky).

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál či úředně ověřená kopie plné moci.

Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů s výjimkou dokladů, u kterých by tato možnost byla výslovně povolena.

### Základní kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v § 53, odst. 1, písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.

Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč požadované předpoklady splňuje.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je :

1.	fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, § 17, odst. o),

2.	podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v odst. 4.2. této zadávací dokumentace.

Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením

1.	Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

2.	dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky.

### Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že v posledních třech letech realizoval dodávku stejného nebo technicky a kvalitativně obdobného typu techniky v rozsahu poptávaného vozidla (technického celku).

Tuto povinnost doloží uchazeč Seznamem významných dodávek obsahujícím název akce , dobu a místo plnění,a kontaktem na zástupce zadavatele referenční dodávky. Ke každé referenční dodávce bude přiložena fotodokumentace a technická specifikace dodaného technického zařízení.

Přílohou tohoto seznamu musí být:

•	osvědčení vydané, či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo

•	osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

•	smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že v posledních třech letech odvedl alespoň tři dodávky a to v minimální hodnotě 3 mil. Kč bez DPH za každou dodávku, jejímž předmětem byla dodávka vozu specifikovaného v odst. 3.1.1.; 3.1.2. této zadávací dokumentace, nebo obdobného typu svozové techniky. Za minimální hodnotu je považována finanční hodnota uhrazená referenčním zadavatelem (kupujícím) uchazeči (prodávající) za dodané zboží.

### Společná pravidla pro splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se zadavatelem na jiném termínu.

Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 51, odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§§ 125 – 132 zákona o veřejných zakázkách), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona o veřejných zakázkách v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona o veřejných zakázkách, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje doklady o splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu § 140 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (1 rok ode dne jeho vydání).

## Požadavky na zpracování nabídky – povinný obsah nabídky

Uchazeč v podané nabídce povinně předloží doklady, a to pro přehlednost, v níže uvedeném členění nabídky do jednotlivých kapitol v tomto pořadí:

1.	Krycí list (viz příloha č.1) vlastnoručně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče

2.	Obsah nabídky s číslováním stránek

3.	Prohlášení o ekonomické způsobilosti (viz příloha č. 2 – předloha)

4.	Doklady nebo Čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče dle zadávací dokumentace

5.	Formulář plnění minimálních technických požadavků (příloha č. 3)

6.	Fotografie předmětu zakázky (vlastní nabídky)

7.	Technický popis nabízeného vozidla s uvedením dostupných hodnot všech možných parametrů a vlastností vozidla včetně nástavby

8.	Vyčíslení nákladů na udržení záruky (min. 24 měsíců) nabízeného vozidla včetně nástavby při výkonu cca. 600 Mth ročně včetně detailního rozpisu servisních prohlídek.

9.	Záruční a servisní podmínky dodavatele

10.	Podepsaný návrh Kupní smlouvy v tištěné podobě (příloha č. 4)

11.	Ostatní doklady (např. plná moc atd.)

Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady prokazující kvalifikaci nebo povinný obsah nabídky vydané v členském státě Evropské unii. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisu z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podpisu Kupní smlouvy  starší 90 kalendářních dnů s výjimkou dokladů, u kterých by tato možnost byla výslovně povolena.

### Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky

## Způsob předložení nabídky

Nabídka uchazeče bude zpracována v písemné tištěné formě, v českém jazyce bez přepisů v jednom originále.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou  řádně očíslovány vzestupnou řadou dle obsahu nabídky a zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.

Obálka s nabídkou bude označena vlevo uprostřed velkým nápisem :

„VZ – NABÍDKA – SVOZ ODPADU – NEOTVÍRAT“

dále pak vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.

Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).

# Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky musí být doručeny nejpozději do 29.4. 2013 do 09:00 hodin jedním z následujících způsobů:

-	doporučeně s dodejkou, v označených uzavřených obálkách na adresu:

TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.,

U Pily 206/3a,

35301  Mariánské Lázně;

uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;

-	osobně zadavateli v místě sídla společnosti na adrese U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně, nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek.

Na nabídky doručené po termínu výše uvedeném v kapitole 4. bude pohlíženo, jako by nebyly podány, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.

Rozhodným časem pro všechny úkony v rámci tohoto zadávacího řízení specifikovaným v této zadávací dokumentaci je čas uváděný na telefonických informacích o přesném čase, telefonní číslo 14112, kontrola proběhne pracovníkem zadavatele.

# Zadávací lhůta

Zadávací lhůta dle §43 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách je stanovena na 90 dnů.

# Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 29.4. 2013 dle ustanovení § 71 odst.4 zákona o Veřejných zakázkách na adrese sídla zadavatele TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně od 9:05 hodin.

Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii. Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů v počtu nejvýše jedné osoby za každého uchazeče.

Otevírání obálek se uskuteční v „malé zasedací místnosti“ společnosti TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. v prvním patře budovy na výše uvedené adrese.

# Doplňující informace – ostatní podmínky

-	Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a vlastních webových stránkách www.tds-ml.cz

-	Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění Kupní smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu Kupní smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny,  které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů  o veřejnou zakázku.

-		Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v § 84 zákona o veřejných zakázkách.

-	Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.

-	Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.

-	Po předložení nabídky ji uchazeč může nahradit pouze kompletní nabídkou novou, která bude obsahovat všechny požadované náležitosti, a to nejpozději 
do 29.4. 2013 do 9:00 hodin.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče, resp. dokladech předložených před podpisem Kupní smlouvy u třetích osob.

- Zadavatel je oprávněn zveřejnit případné vyloučení uchazeče dle § 76 odst. 6 a oznámení o výběru dodavatele dle §81 odst.4 na profilu zadavatele.

V Mariánských Lázních, dne 5.4.2013

……………………………………………………………

Daniel Javůrek, jednatel společnosti

# Přílohy

## Příloha č.1 : Krycí list

KRYCÍ LIST

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Nákladní vozidlo se speciální nástavbou určené pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu

| Zadavatel |
| --- |
| Název: | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. |
| Sídlo: | U Pily 206/3a, 353 01 Mariánské Lázně |
| IČ: | 25213261 |
| DIČ: | CZ25213261 |

| Identifikace uchazeče |
| --- |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Oprávněná osoba: |  |
| Kontaktní osoba: |  |

| Hodnotící kritéria veřejné podlimitní zakázky |
| --- |
| Ekonomická výhodnost nabídky | Váha kritéria | Požadovaný údaj |
| Nabídková cena Kč bez DPH | 70% |  |
| Termín dodání ve dnech | 15% |  |
| Užitná hodnota | 15% | uchazeč nevyplňuje |

Prohlašuji tímto, že jsem osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a výše uvedené údaje jsou smluvní a závazné pro hodnocení nabídky. Zároveň čestně prohlašuji, že společnost, kterou právoplatně zastupuji, má  ekonomickou a finanční způsobilost splnit předmětnou veřejnou zakázku.

V ………………………………..dne…………….

………………………………………………………………

podpis oprávněné osoby uchazeče

## Příloha č.2 : Prohlášení dodavatele

Prohlášení dodavatele:

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

Dodavatel (uchazeč) ...………………………………………………………………………………………..

se sídlem/místem podnikání ……………………………………………………………………………..

IČ …………………………………………., zastoupený ...………………………………………………….,

Prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku

Nákladní vozidlo se speciální nástavbou určené pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu

jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

-	se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;

-	je v souladu se zněním § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,

-	neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ……………………................... dne................

…………………………………………..….……

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele

…………………………………………..….……

## Příloha č.3 : Formulář plnění minimálních technických požadavků

Plnění požadavků na technické standardy vozidla.

| Parametr | Ano/Ne | Hodnota včetně jednotek |
| --- | --- | --- |
| 2 osý podvozek |  | X |
| levostranné řízení |  | X |
| celková přípustná hmotnost podvozku | X |  |
| rozvor maximálně | X |  |
| pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu 4x2 |  | X |
| min. technické zatížení přední nápravy | X |  |
| min. technické zatížení zadní nápravy | X |  |
| ukazatel zatížení zadní nápravy v kabině řidiče |  | X |
| kotoučové brzdy na obou nápravách ABS, ASR |  | X |
| alternátor – hodnota | X |  |
| torzní stabilizátor |  | X |
| zesílené provedení rámu podvozku |  | X |
| uzpůsobení pro montáž nástavby (kabeláž, komunikace) |  | X |
| pneu – zimní dezén, rozměry |  |  |
| plnohodnotné rezervní kolo – držák na podvozku vozidla |  | X |
| parkovací brzda na všech nápravách |  | X |
| palivová nádrž o objemu | X |  |
| vznětový přeplňovaný motor o výkonu | X |  |
| vznětový motor - kroutící moment | X |  |
| emisní norma | X |  |
| poloautomatické řaz. převodovky pro komunální vozidlo |  | X |
| PTO pro pohon nástavby |  |  |
| výfuk vyveden nahoru za kabinu |  | X |
| výfuková brzda |  | X |
| motor kryt po stranách a na spodní části |  | X |
| nárazník ocelový se spodní ochranou chladičů a motoru |  | X |
| vzduchový filtr s indikací znečištění |  | X |
| palivový systém s úpravou pro zimní starty |  | X |
| celoocelová odpružená kabina se sedačkou pro 2 spolujezdce |  | X |
| kabina s vnější sluneční clonou |  | X |
| sedadlo řidiče vzduchově odpružené |  | X |
| palubní počítač v českém jazyce |  | X |
| cyklovač stěračů |  | X |
| klimatizace, teplovodní topení |  | X |
| digitální tachograf, otáčkoměr |  | X |
| stavitelný volant, autorádio s mp3 a usb |  | X |
| elektricky ovládaná okna, vyhřívaná zpětná zrcátka |  | X |
| majáky oranžové barvy na kabině |  |  |
| zadní blatníky |  | X |
| barevné provedení kabiny | X |  |
| bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR |  | X |
| povinná výbava vozidla dle vyhl. pl. v ČR |  | X |
| záruka | X |  |

Uchazeč vyplní Ano/Ne popřípadě uvede hodnotu parametru včetně jednotek. Buňky označené X není třeba vyplňovat.

Plnění požadavků na technické standardy nástavby:

| Parametr | Ano/Ne | Hodnota včetně jednotek |
| --- | --- | --- |
| nástavba - svoz SKO,SEPARACE,BRKO* |  | X |
| objem nástavby | X |  |
| objem nakládací vany | X |  |
| lineární stlačování odpadu |  | X |
| posuvná deska a vytlačovací štít |  | X |
| zesílené provedení nástavby bez žebrování boků nástavby |  | X |
| boční servisní dvířka |  | X |
| centrální mazání nástavby s ručním lisem |  | X |
| držák na lopatu a koště |  | X |
| ventil v podlaze nástavby pro odvod tekuté sl. odpadu |  | X |
| výpustný ventil tekuté složky odpadu v nakládací vaně |  | X |
| celoobvodové těsnění mezi nakládací vanou a zásobníkem |  | X |
| bezpečnostní polepy, šrafování a tabulky dle vyhl. pl. v ČR |  | X |
|  | X | X |
| hydraulické prvky nástavby s ochranou oproti poškození |  | X |
| elektronický řídící systém |  | X |
| - možnost změny lisovacího tlaku ovládacím panelem v kabině |  | X |
| - diagnostika závad nástavby, včetně indikace závad |  | X |
| - sledování provozních hodnot a servisních parametrů nástavby |  | X |
| - integrovaná kamera s parametry dle platné vyhlášky |  | X |
| - zajištění komunikace nástavby s podvozkem |  | X |
| výstražné majáky s ochranou proti poškození |  | X |
| pracovní světlo osvětlující prostor nakládky vzadu na nástavbě |  | X |
| osvětlení uvnitř nakládací vany |  | X |
| boční pracovní osvětlení včetně zadní části nástavby |  | X |
| bezpečnostní prvky nástavby dle platné normy,vyhlášky |  | X |
|  | X | X |
| vyklápěč odpadových nádob dle plat. normy pro nádoby o objemu 110-1100l |  | X |
| otevřené provedení vyklápěče s nižší nakládací hranou |  | X |
| oboustranné ovládání vyklápěče |  | X |
| panel ovládání lisu s možností ovládání jednotlivých fází lisu |  | X |
| barva | X |  |
| bezpečnostní prvky vyklápěče dle platné normy |  | X |
| záruka | X |  |

*	SKO		směsný komunální odpad

SEPARACE	odděleně sbíraný komunální odpad ( papír, plast, sklo )

BRKO		biologicky rozložitelný komunální odpad

Uchazeč vyplní Ano/Ne popřípadě uvede hodnotu parametru včetně jednotek. Buňky označené X není třeba vyplňovat.

## Příloha č.4 : Kupní Smlouva – návrh

Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh.

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

# Smluvní strany

Kupující:              	TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o.

se sídlem:		U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně

# IČ:				252 13 261

# DIČ:				CZ25213261

# zastoupený:				Danielem Javůrkem, jednatelem

odpovědná osoba:				Ing. Michal Polák

Tel. +420 354 624.468; +420 725 557 238
E-mail: ekonom@tds-ml.cz

a

Prodávající:…………………………………………………………………………………………………..

se sídlem/místem podnikání…….………………………...………………….………………….……..

IČ:……………………………………..………DIČ:………………………………………………….……..

zastoupený …………………………………………………………….…………………….……………...

zapsaný v ……………………………………………………………………………….…….……………..

bankovní spojení, číslo účtu ………………………………………………………………………………

odpovědná osoba: ……………………………………………………..…………………………..….........

kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….……………………

Preambule

Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Nákladní vozidlo se speciální nástavbou určené pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v podlimitním výběrovém řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 4 této Kupní smlouvy. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

Prodávající výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními, nebo jinými relevantními doklady, dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Kupní smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

Účel a předmět Kupní smlouvy

- Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Kupní smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.

- Na základě této Kupní smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu nákladní vozidlo se speciální nástavbou určené pro svoz směsného komunálního odpadu, odděleně sbíraného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále také jen „zboží“) dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této Kupní smlouvy:

typové označení ..................................................................................................................

výrobce ..................................................................................................................

- Kupující se zavazuje zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího zadávacího řízení a uvedenou v odstavci 5.1. této Kupní smlouvy.

- Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.

- Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním majitelem zboží od jeho výrobce.

- Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.

- Součástí předmětu plnění bude: návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, technický průkaz,a další související dokumentace prodávaného zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím, pro jeho provoz a řádné užívání.

- Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

# 3.

Místo a termín plnění

- Místo plnění je stanoveno na adrese TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o., U Pily 206/3a, 353 01  Mariánské Lázně, Česká Republika

- Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje do místa plnění dle této Kupní smlouvy nejpozději do ........ dnů ode dne nabytí účinnosti této Kupní smlouvy.

# 4.

Podmínky plnění

- Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.

- Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.

- Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží za podmínky dodržení kvalitativních podmínek vymezených státními normami, zákonnými a dalšími předpisy vztahujícími se ke zboží, uvedením do provozu, odstraněním vad, zaškolením obsluhy a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“). Součástí dodávky bude mimo zboží vlastního dále zejména technický průkaz, dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami. Veškeré doklady budou předány v českém jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsaný odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.

- Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícím nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.

- Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.

- Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

- Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.

- Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

- Smluvní strany se zavazují, že pokud si v souvislosti s předmětem plnění dle této Kupní smlouvy poskytnou informace důvěrného charakteru, zabezpečí je vhodně před zneužitím.

- V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Kupní smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Kupní smlouvy.

# 5.

Cena

- Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 2 této Kupní smlouvy činí:

| cena bez DPH: | ................................................................................................ ................................................................................................ | Kč |
| --- | --- | --- |
|  | (slovy:.....................................................................................) |  |
| DPH sazba 21%: | ............................................................................................... | Kč |
| cena vč. DPH: | ............................................................................................... | Kč |

- Cena uvedená v odst. 5.1. této Kupní smlouvy je cenou konečnou za kompletní splnění předmětné zakázky a cenou nejvýše přípustnou.

- Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Kupní smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

- Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách.

# 6.

Platební podmínky

- Kupující neposkytuje zálohu.

- Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží (podpis Protokolu) a splnění celého předmět plnění této Kupní smlouvy bez vad.

- Splatnost daňového dokladu se sjednává třicet kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.

- Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

- Platba proběhne v českých korunách.

- Daňový doklad bude obsahovat název vozidla a výrok, že je vystaven na základě Kupní smlouvy uzavřené dne……..…..“

# 7.

Ukončení smlouvy odstoupením

- Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku se považuje:

- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými prodávajícím dle čl. 2 této Kupní smlouvy

- prodlení s termínem dodání delším než 15 dní

- nepravdivost prohlášení prodávajícího dle čl. 8.5 nebo čl. 8.6 této Kupní smlouvy

- prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně

- prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní

- zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího

- Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.

- Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

8.

Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.

- Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 420 a násl. Obchodního zákoníku.

- Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.

- Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat.

- Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

- Prodávající poskytuje ve smyslu § 429 obchodního zákoníku Kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

- Záruční doba na předmět plnění v rozsahu podvozku včetně veškerého vybavení je Prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu. Záruční doba na předmět plnění v rozsahu nástavby včetně veškerého vybavení je Prodávajícím poskytována v délce 24 měsíců a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu

- Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamace odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.

- Prodávající je povinen zahájit odstranění vad - odstranit vady zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Přesáhne-li doba stanovená k odstranění vady smluvený limit, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo stejného typu, a to na dobu, o kterou bude sjednaný limit přesažen. Pokud bude vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:

- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,

- požadovat odstranění vad,

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

- odstoupit od Kupní smlouvy.

- Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.

- Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

# 9.

# Smluvní pokuty

- Pro případ porušení povinnosti dodat zboží v dohodnutém termínu (viz. odst. 3.2. této Kupní smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění. Dodáním zboží je rozuměn podpis Protokolu.

- Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši 0,2% v Kč z celkové dohodnuté ceny za celý předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad.

- Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto Kupní smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněné škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.

- Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

10.

Odpovědnost za škodu

- Pokud porušením povinností Prodávajícího, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Kupní smlouvy, vznikne Kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni Prodávající, a to bez ohledu na zavinění.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení povinnosti Kupujícího zboží převzít a zaplatit, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu prokazatelně vzniklé škody. Tohoto nároku se Prodávající vzdává pro případ, že Kupující poruší povinnost zboží převzít a zaplatit z důvodů uvedených v kapitole 6. této Kupní smlouvy.

- Prodávající je povinen k datu účinnosti této Kupní smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Kupní smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 4 mil. Kč. Prodávající je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Kupujícího doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

11.

Zvláštní ujednání

- Prodávající bere na vědomí, že podpisem této Kupní smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

12.

Závěrečná ustanovení

- V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku a obchodní zvyklosti.

- V případě kolize dvou právních systému platí za rozhodné právo České republiky.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1. až 4. vyjmenované níže.

- Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Kupní smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

- Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Kupní smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

- Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.

- Písemnosti mezi stranami této Kupní smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Kupní smlouvou (zejména odstoupení od Kupní smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Uvedená povinnost je splněna také osobním předáním s potvrzením o převzetí písemnosti.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Kupní smlouvy, číselné označení této Kupní smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Kupní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících Obchodního zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Tato Kupní smlouva je platná do dne ukončení běhu sjednané záruční doby a její platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

| V Mariánských Lázních dne …… 2013 | V …………………….…dne …... 2013 |
| --- | --- |
| podpis: …………………………………………. | podpis: …………………………………………. |
| za Kupujícího | za Prodávajícího ........................................................ jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Prodávajícího |

Příloha č. 1 Technická specifikace vozidla včetně nástavby

Příloha č. 2 Servisní a záruční podmínky

(ke Kupní smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat přílohy; Kupní smlouva bude v nabídce v jednom výtisku)